# Text boxes

Zamość, dn. 27.03.2019r.

AG.Z.2150.5.3.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II

w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę biometru optycznego wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści biometr optyczny o poniższych parametrach:

- zakres i metoda pomiarowa mocy rogówki – zakres:od 5,0 do 11,0mm, metoda: PLACIDO ring,

- zakres i metoda pmiarowa wielkości źrenicy – zakres:od 1,5 do 13,0mm, metoda: analiza wideo

- zakres pomiarowy długości gałki: długość gałki ocznej od14 do 40mm (co 0,01mm),

- zakres pomiarowy grubości soczewki: grubość soczewki od 0,5 do 6,0mm                   (co 0,01mm),

- zakres pomiarowy White to White: W to W: od 7,0 do 16,0mm,

- zakres pomiarowy głębokości komory: głębokość komory: od 1,5 do 7,0mm

- zakres pomiarowy grubości soczewki: grubość soczewki: od 0,5 do 6,0mm,

- pomiar gęstej-dojrzałej zaćmy – poprzez możliwość podłączenia głowicy USG, za pomocą Bluetooth,

- formuły kalkulacyjne: SRK-T, Holladay 1, Hoffer Q, HAIGIS optimized formuła, HAIGIS standard formuła Showa,

- dodatkowe formuły kalkulacyjne: Shamas PL, Double K, OKULLX(RT), EASY IOL (RT),

- manualne i automatyczne naprowadzanie i wyzwalanie pomiarów,

- manualne naprowadzanie i wyzwalanie za pomocą  joysticka oraz systemu przycisków (góra-dół, lewo-prawo) znajdujących się na ekranie,

- możliwość wydruku od 4szt do 8szt jednocześnie przykładów kalkulacji soczewki,

- regulacja podbródka za pomocą 2 przycisków góra-dół znajdujących się na podstawie aparatu,

- przycisk PACKING – umożliwiający automatyczne ustawienie aparatu do pozycji transportowej (obniżona maksymalnie i wycentrowana głowica aparatu),

- monitor regulowany, dotykowy TFT LCD kolorowy, min.10,4cali,

- system samodzielny, nie oparty na zewnętrznym komputerze PC,

- możliwość pomiaru następujących parametrów: długość gałki ocznej, głębokość komory, grubość soczewki, pachymetria, keratometria, topografia, wielkość źrenicy, White to White,

- wbudowana drukarka termiczna

- źródło światła: laser swept source

- śledzenie oczu: 3D”

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 					                                 im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek                   Odpowiedź:

Nie.