| 1. | Videogastroskop HDTV wysokiej rozdzielczości, Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2017 Producent Model Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Średnica kanału roboczego. | min. 3,7 mm podać |  |
| 3. | Średnica sondy. | max. 10,9 mm |  |
| 4. | Długość robocza. | max 1030 mm podać |  |
| 5. | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej Góra/dół Prawo/lewo | 210/90 stopni 100/100 stopni podać |  |
| 6. | Pole widzenia. | min. 140 stopni podać |  |
| 7. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego. | TAK |  |
| 8. | Przystosowany do współpracy z posiadanym przez Szpital procesorem wizyjnym CV-190 i źródłem światła CLV-190 prod. Olympus. | TAK |  |
| 9. | Przystosowanie aparatu do mycia i dezynfekcji w posiadanych przez Zamawiającego myjniach ETD-2 plus, ETD-3 (GA) oraz Mini ETD-2 GA prod. Olympus | TAK |  |

###### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego videogastroskopu terapeutycznego ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania  spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.