Zamość, dnia 31.10.2018 r.

AOT.R

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy: Wykonania robót remontowych  w Sali Konferencyjnej  nr 210 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Temat: „Wykonanie robót remontowych  w Sali Konferencyjnej  nr 210 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”

Zakres projektu obejmuje pomieszczenia: Sala Konferencyjna Nr 210 znajdująca się Na II piętrze bloku D - strona lewa.

I. ZAKRES RZECZOWY  ZADANIA:

1. Roboty budowlane.

Zakres Remont obejmuje odnowienie i poprawienie atrakcyjności sali przeznaczonej na czasowy pobyt mniej niż 50-ciu osób oraz przystosowanie jej do funkcji Sali konferencyjnej.

Ściany:

Odnowienie i wygładzenie istniejących powierzchni ścian łącznie z ościeżami okiennymi, celem wykonania pionów i poziomów. Pokrycie tynków tapetą ścienną dekoracyjną, winylową,  łatwo zmywalną odporną na zmywanie oraz  światło, usuwaną rozszczepialnie . Kolor i wzór  do uzgodnienia z Użytkownikiem.

Podłoga:

Usunięcie istniejącego wykończenia podłogi. Częściowe skucie oraz wylanie nowej warstwy samopoziomującej  w celu wyrównania podłogi oraz uzyskania poziomu. Wykończenie podłogi płytkami ceramicznymi gatunku I o gr. min. 9mm  o wymiarach 60cm x 60cm  z  wykonaniem cokołu z płytek ceramicznych podłogowych    o wysokości 15cm od poziomu  posadzki, w kolorze szarości, wzór do uzgodnienia z Użytkownikiem..

Sufit:

Sufit podwieszany około  31 cm od istniejącego sufitu, wykonany w taki sposób by ukryć istniejące podciągi. Sufit w module płyty 60cm x 60cm, na wieszakach 2cm, kolor biały.

Oświetlenie:

Lampy wpuszczane do sufitów podwieszanych typu LED   o wymiarach 60cm x 60cm, rozmieszczone w dwóch rzędach nad stołami, zgodnie z rysunkiem rzutu sufitu.

Stolarka okienna:

Pozostawienie istniejącej stolarki okiennej.

Parapety:

Demontaż istniejących kamiennych parapetów z lastryko i wymiana na parapety z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40·cm w kolorze  szarości.

Ogrzewanie:

Pozostawienie istniejących grzejników. Obudowanie ich obudową  RINGS wys. 70cm x szer.130cm PROFORM w sposób zgodny z rysunkiem.

Rolety:

Rolety aluminiowe ulokowane pomiędzy słupami zasłaniające każde okno oddzielnie tj. 4 okna - 4 sekcje rolet. Rolety sterowane pilotem. W kolorze stołów konferencyjnych.

Przegrody:

Wykonanie 2 szt. przegród pionowych wys. 300 cm x szer. 100 cm np. PROFORM ażurowych PDA wg załaczonej aranżacji.

2. Roboty klimatyzacyjne.

- Zaprojektowanie klimatyzacji lokalnej w celu schłodzenia sali 210 o kubaturze 230 m³ przez np. klimatyzatora ściennego typu multisplit (1 jednostka zewnętrzna i dwie jednostki wewnętrzne). Jednostkę zewnętrzną należy zaprojektować i zainstalować na dachu Bloku D. Zasilanie urządzeń chłodniczych oraz obwodów pozostałych wykonać z szachtu nr 1 w Bloku D, II piętro  . Dobór klimatyzatorów , szczegółowe podłączenie zasilania oraz lokalizację jednostek zewnętrznych należy uzgodnić z Działem AOT.E.

- Zmodernizowanie istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej. Zaprojektowanie pod stropem podwieszanym przewodów wentylacyjnych z istniejącej wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej zakończonych anemostatami (anemostaty kołowe o Ø 150 mm) nawiewne (4 szt.) i wywiewne (3 szt.). Ilość anemostatów – 7 szt.. Długość przewodów instalacyjnych (przewody wentylacyjne spiro Ø 150 mm)ok. do 1,5 m dla jednego anemostatu. Lokalizację anemostatów projektować w uzgodnieniu z Działem AOT.E.

3. Roboty elektryczne.

- Przeniesienie czujek p.poż na projektowany sufit podwieszany.

- Demontaż istniejących listew elektroinstalacyjnych z PCV LEGRAND wraz z osprzętem.

- Wykonanie nowych instalacji zasilających elektrycznych (gniazda elektrycznych zasilania podstawowego (nierezerwowanego kolor biały);  gniazd zasilania UPS (kolor czarny); gniazd zasilania rezerwowanego (kolor brązowy) z podłączeniem i ułożeniem przewodów zasilających w systemie podtynkowym z wykuciem bruzd, instalacji oświetleniowej, komputerowej,  w ilości wg wskazań Zamawiającego. Ilość obwodów oświetleniowych – jeden obwód oświetlenia podstawowego (nierezerwowanego-oznaczenie na rysunku N) drugi obwód zasilania rezerwowanego oznaczenie na rysunku R.  Na słupie, ściany wschodniej – północnej  zamontować wyłączniki oświetleniowe dla poszczególnych obwodów, gniazda 230 V + 0, wyłączniki do sterowania roletami dziennymi okien. Na ścianie południowej wykonanie nowej instalacji zasilającej  gniazd elektrycznych. Wykonanie instalacji zasilającej dla klimatyzatorów lokalnych. Wszystkie instalacje doprowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego.

- W suficie podwieszanym zamontować oprawy oświetleniowe LED kryte w suficie. Oprawy należy rozmieścić symetrycznie. Oprawy należy dobrać w sposób gwarantujący natężenie oświetlenia dla sal konferencyjnych.

- W części operatora multimediów  zainstalować oprawy halogenowe kompaktowe oświetleniowe montowane w suficie podwieszanym. Wyposażone w odbłyśniki reflektorowe, obracane, przekręcane i kierowane indywidualnie w różnych kierunkach, zmieniając sposób oświetlenia zgodnie z potrzebami. Zapewniające miejscowe oświetlenie robocze.

- W suficie podwieszanym wykonać instalację elektryczną do rolet okiennych.

- Wykonać instalacje elektryczne (gniazda elektryczne zasilające dla urządzeń komputerowych  zasilania podstawowego i UPS) z lokalizacją we wnęce na ścianie wschodnio-północnej.

- Doprowadzić zasilanie w przestrzeni nad sufitem podwieszanym dla potrzeb podłączenia projektora, access pointa, ekranu podwieszanego wpuszczanego w sufit sterowanego pilotem  oraz wykonanie gniazda elektrycznego 230V w suficie podwieszanym  w pobliżu gniazdek sieciowych komputerowych.

- Po wykonaniu robót elektrycznych przedstawić protokóły pomiarów elektrycznych wykonanych instalacji.

- Wykonanie instalacji antenowej naziemnej do telewizora.

Po wykonaniu robót elektrycznych przedstawić protokóły pomiarów elektrycznych wykonanych instalacji.

4.  Wyposażenie informatyczne i telefoniczne.

- Demontaż istniejącej listwy eletroinstalacyjnej (kanał DLP Legrande)  na ścianie północnej wraz z osprzętem oraz montaż nowego osprzętu.

- Istniejącą instalację gniazd komputerowych
i telefonicznych  znajdującą się na ścianie północnej ułożyć w systemie podtynkowym
z wykuciem bruzd i ich zaprawienie.

- Instalacja tras kablowych (gniazdek sieciowych) kat. 5E w ilości 6 szt. umiejscowionych w kanale  DLP Legrande  pionowego z lokalizacją we wskazanym na rysunku miejscu.  Trasy kablowe zostaną sprowadzone do nowego punktu dystrybucyjnego w bloku D II piętro.

- Instalacja tras kablowych (gniazdek sieciowych) kat. 5E w ilości 6 szt. umiejscowionych na suficie w okolicy podciągu betonowego ( ten bliższy Sali 211). Trasy kablowe zostaną sprowadzone do nowego punktu dystrybucyjnego w bloku D II piętro.

- Instalacja zasilania 230V zakończonego gniazdem na suficie w pobliżu gniazdek sieciowych z pkt. 2.

- Instalacja nowego punktu dystrybucyjnego ulokowanego na korytarzu przy Dziale Zaopatrzenia. Połączenie nowego punktu z serwerownią blok B II piętro, przy wykorzystaniu światłowodu jednomodowego 4 trasy światłowodowe rozszyte na panelu w standardzie LC-LC. Kable sieciowe skrętka również rozszyta na patch panelu  (panelu krosowniczym) . Całość zamknięta w skrzynce wiszącej, metalowej (bez wizjerów) , wielkość 6U . Światłowód poprowadzić  w suficie podwieszanym oraz szachtem elektrycznym nr 1 do piwnicy i korytem z przewodami instalacji informatycznych do Serwerowni zlokalizowanej w bloku B przy Centralnym Laboratorium.

- Przygotowanie ramienia sufitowego na projektor.

- Montaż ekranu podwieszanego wpuszczanego w sufit sterowanego pilotem (ekran zakupiony przez Inwestora – rodzaj ekranu  w załączeniu) – wbudowanie w sufit podwieszany modułowy

5. Wyposażenie administracyjne.

- Wykonanie estetyczne obudowy grzejników przy oknach, obudowa w formie  żaluzji np. PROFORM ażurowych PDA lub inne rozwiązanie w ilości 4 szt.

- Wykonanie 2 szt. przegród pionowych wys. 300 cm x szer. 100 cm np. PROFORM ażurowych PDA wg załaczonej aranżacji.

- Wymiana   parapetów wykonanych z lastryko na parapety z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40˙cm.

- Wykonać między ościeżami okiennymi rolety dzienne wewnętrzne, aluminiowe sterowane elektrycznie (pilotem i przez włączniki).

II. Roboty należy wykonać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami:

- Ustawa z dnia 07 lipca1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z z 2018r. poz. 1202.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 listopada 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014  poz. 1278.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

III. Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych:

Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania robót budowlanych:

- Oferta powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania.

- Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - prawne, przepisy powiązane i normy.

- Wycenę ofertową należy sporządzić jako uproszczoną.

- Oferta musi zawierać: Stronę główną, na której powinna być cena netto, VAT oraz cena brutto, osoba	sporządzająca 	wycenę, data.

- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.

- Okres gwarancji na roboty, materiały, urządzenia i osprzęt minimum 36 miesięcy.

- Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury.

- Czas wykonania zadania 60 dni od daty podpisania umowy.

- Do kontaktów Dział Obsługi Technicznej -  inż. Ryszard Władyga; mgr inż Oliwia Janowska - tel. 84 677 3250, 84 677 3899.

Osoby do kontaktów:

- Tel. Kancelaria Szpitala : 84 677 3333; fax: 84 638 6669,

- Branża konstrukcyjno – budowlana: inż. Ryszard Władyga, Jadwiga Derencz,  –84 677 3250;

84 677  3899,

- Branża elektryczna: Mieczysław Smarkala -  tel. 84 677 3779,

- Instalacje niskoprądowe, telefoniczne - Andrzej Krupa – tel. 84 677 3780,

- Instalacje komputerowe, audiowizualne – mgr Krzysztof Zdeb – tel. 84 677 3775,

- Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne: mgr inż. Janina Wiśniewska – tel. 84 677 3027,

- Wyposażenie, aranżacja wnętrza – mgr Roman Kapica – tel.84 677 3285.

W załączeniu:

- Rzut Sali 210 w Bloku D (z inwentaryzacją istniejących instalacji elektrycznych, teletechnicznych i wentylacji mechanicznej).

- Rzut Sali 210 w Bloku D – proponowana modernizacja.

- Rysunki aranżacji wnętrza.

Opracowali pracownicy Działu AOT.R: inż. R. Władyga; J. Derencz; mgr inż. Oliwia Janowska