............................................

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA  CENOWA

| Lp. | Asortyment / nr kat. | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent/ wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wykonanie robót w zakresie instalacji gazów medycznych w pomieszczeniu nr 360 sala 2-łóżkowa na drugim piętrze w bloku A, Oddział Ginekologiczno-Położniczy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. | Komplet | 1 |  |  |  |  |  |
| X | Razem | x | x |  |  | x |  | x |

…...............................................................

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Potwierdzenie w materiałach (strona oferty) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka zaopatrzenia medycznego – urządzenie medyczne klasa IIb, wyprodukowana i sprawdzona zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG i normami EN 60601-1 i EN ISO 11197, oznaczenie CE z numerem odpowiedniej jednostki Notyfikowanej. Należy przedstawić odpowiednie certyfikaty potwierdzające powyższe wymogi. | TAK |  |  |
| 2. | Ze względów bezpieczeństwa wymaga się podłączenie panelu do sieci elektrycznej i instalacji gazów medycznych za pomocą puszki technologicznej z osobnym podejściem dla poszczególnych instalacji. Strona podłączenia prawa. | TAK |  |  |
| 3. | Przyścienny system instalacyjny składający się z min. 3 odseparowanych kanałów: - górnego kanału oświetleniowego - środkowego kanału elektrycznego - dolnego kanału gazowego Dolna krawędź systemu instalacyjnego wyposażona po całej długości w zintegrowana szynę medyczną przeznaczoną do podwieszenia uchwytu dla monitora i wieszaka dla kroplówki. Nośność szyny medycznej min. 40 kg/mb. Poszczególne kanały wykonane z profili aluminiowych. Powierzchnia czołowa systemu instalacyjnego wykonana z lakierowanych pokryw aluminiowych. Możliwość doboru koloru wg palety RAL. | TAK |  |  |
| 4. | Górny kanał oświetleniowy o głębokości maks. 153 mm i wysokości maks. 114 mm wyposażony w 3 rodzaje oświetlenia: Oświetlenie ogólne LED maks. 1 x 70 W, 4000 K, 6500 lm, włącznik poza panelem Oświetlenie miejscowe LED maks 7 x 1,5 W włącznik w manipulatorze systemu przyzywowego Oświetlenie nocne LED, maks. 2 W, włącznik poza panelem Do oferty należy załączyć oryginalny rysunek producenta przedstawiający przekrój profilu, potwierdzający powyższe wymogi. | TAK |  |  |
| 5. | Środkowy kanał elektryczny wyposażony w: 8 x gniazd elektrycznych z diodą kontrolną 4 x gniazd ekwipotencjalnych 2 x otwór dla systemu przyzywowego wraz z przekaźnikiem i transformatorem. 4 x gniazdo RJ45 | TAK |  |  |
| 6. | Wyposażenie na każde stanowisko w zakresie gazów medycznych: 6x punkt poboru gazów medycznych system AGA typ. MC 70 (tlen mede.-2 szt., sprężone powietrze med. – 2 szt. próżnia med. – 2 szt.) | TAK |  |  |
| 7. | Akcesoria: 2 szt. wieszak dla kroplówki mocowany do szyny medycznej, zakres regulacji wysokości min. 900 mm 2 szt. obrotowy wysięgnik dla monitora z uchwytem VESA, mocowany do szyny medycznej, dł. min. 230 mm, nośność min. 2 kg. | TAK |  |  |
| 8. | Do oferty należy dołączyć kartę katalogową i rysunek wykonawczy producenta, przedstawiający oferowany przyścienny system instalacyjny. | TAK |  |  |

…...............................................................

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

*  niepotrzebne skreślić