Opis przedmiotu zamówienia

1 sztuka macerator do Izolatki Stacji Dializ

| Lp. | Opis parametrów technicznych maceratora | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać wartość, zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent/kraj | tak/podać |  |
| 2 | Model/typ | tak/podać |  |
| 3 | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji urządzenia 2021/2022 | tak/podać |  |
| 4 | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji (certyfikat) CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (dołączyć do dokumentacji przetargowej) | tak |  |
| 5 | Urządzenie przeznaczone do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy celulozowej. | tak |  |
| 6 | Wymiary zewnętrzne urządzenia wolnostojącego - szerokość urządzenia nie większa niż 60 cm, - głębokość urządzenia nie większa niż 50 cm, - wysokość urządzenia nie większa niż 120 cm | tak/podać |  |
| 7 | Automatyczny przebieg procesu | tak |  |
| 8 | Zużycie wody na jeden cykl max. 14 litrów | tak/podać |  |
| 9 | Automatyczna antybakteryjna dezodoryzacja | tak |  |
| 10 | Górna pokrywa wykonana z tworzywa z wbudowanym systemem antybakteryjnym | tak |  |
| 11 | Maceracja odbywa się w zamkniętym bębnie | tak |  |
| 12 | Wyświetlacz z autodiagnostyką | tak |  |
| 13 | Napięcie zasilania 230V-50Hz | tak |  |
| 14 | Urządzenie przystosowane do pracy z wodą nieuzdatnioną o twardości powyżej 22 0 n | tak |  |
| 15 | Odpływ: Rura o średnicy 50 mm. | tak |  |
| 16 | Urządzenie posiada własne zasyfonowanie odpływu kanalizacyjnego | tak |  |
| 17 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |  |
| 18 | Zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia z niewystarczającą ilością wody | tak |  |
| 19 | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia. | tak |  |
| 20 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | tak |  |
| 21 | Dostawa, montaż i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania u użytkownika | tak |  |
| 22 | Do dokumentacji przetargowej załączyć dokumentację zawierająca szczegółowe rysunki instalacyjne umożliwiające wykonanie przyłączy branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej | tak |  |
| 23 | Wyposażenie startowe dla jednego maceratora: A/ naczynia jednorazowe z pulpy papierowej: - kaczka – 100 szt. - basen płytki – 100 szt. - basen głęboki – 100 szt. - pokrywka pod basen głęboki – 100 szt. - pokrywka pod basen płaski – 100 szt. B/ Podstawka z tworzywa sztucznego pod basen płaski – 3 szt. C/ Podstawka z tworzywa sztucznego pod basen głęboki – 3 szt. | tak |  |
| 24 | Podać minimum dwóch dostawców dla wyposażenia startowego z poz. A, B, C, pkt. | tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Okres gwarancji na macerator | Minimum 24 miesiące |  |
| 2 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz z wymianą wszystkich części niezbędnych do wykonania przeglądów | tak |  |
| 3 | Minimum dwa przeglądy w okresie gwarancji | tak |  |
| 4 | Maksymalny czas naprawy nie wymagający wymiany części | < = 48 h |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas awarii w okresie gwarancji zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | tak |  |
| 6. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy lub wymianę aparatu na nowy. | 3 naprawy |  |
| 7 | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia (w latach) od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji | Min. 8 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Liczba i lokalizacja autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | podać |  |
| 9 | Autoryzowany punkt serwisowy dla Zamawiającego podać: adres, telefon, e-mail. | podać |  |