DZP 3320.48.21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMOGI GRANICZNE DLA APARATU GENETYCZNEGO I TESTÓW

GENETYCZNYCH

| L.p. | Warunek graniczny | Spełnienie warunku TAK/NIE | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i wyposażeniem pracujący w oparciu o metodę PCR typu zamkniętego. |  |  |
| 2 | Skaner kodów kreskowych do identyfikacji próbki. |  |  |
| 3 | Menu aparatu zawiera testy genetyczne w kierunku diagnostyki chorób zakaźnych. |  |  |
| 4 | Aparat zapewniający zintegrowaną izolację kwasów nukleinowych, amplifikację i detekcję w jednym cyklu analitycznym, bez konieczności przenoszenia próbki. |  |  |
| 5 | Analiza PCR jest w pełni automatyczna, wyniki są generowane automatycznie. |  |  |
| 6 | Można wykonywać równolegle kilka różnych rodzajów testów. |  |  |
| 7 | Testy wykrywają nowe, stwierdzone na świecie do 1 marca 2021 r. warianty wirusa. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie spełnienia wystawione przez producenta testów. |  |  |
| 8 | Aparat nie wymaga posiadania i spełniania kryteriów dla Pracowni Genetycznej, może być stosowany w Pracowni spełniającej poziom bezpieczeństwa nie wyższy niż BSL2. |  |  |
| 9 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2020. |  |  |
| 10 | Wydajność aparatu nie niższa niż 4 testy Sars-Cov-2 na 90 minut |  |  |
| 11 | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy. |  |  |
| 12 | Możliwość monitorowania przebiegu reakcji. |  |  |
| 13 | Wykonawca zapewni integrację aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym ( InfoMedica-Asseco) oraz z systemem EWP. |  |  |
| 14 | Przeszkolenie personelu ( minimum 5 osób) w zakresie obsługi aparatu uwzględnione w ofercie. |  |  |
| 15 | Oferta uwzględnia gwarancję aparatu na okres 36 miesięcy, okresowe przeglądy gwarancyjne oraz naprawy i aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancyjnym. |  |  |

Genetyczne testy diagnostyczne kompatybilne z aparatem.

| L.p. | Nazwa testu | Ilość testów na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Testy PCR-Sars-Cov-2. | 8 000 |
| 2. | Inne materiały zużywalne, odczynniki i płyny eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania podanej ilości badań. | wypełnić |

Zamawiający wymaga zapewnienia  merytorycznych konsultacji telefonicznych w przypadku trudności technicznych i diagnostycznych w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00.

Do oferty należy dołączyć ulotkę odczynnikową testu PCR Sars-Cov-2 oraz wyciągi z instrukcji obsługi aparatu w celu weryfikacji zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego.

Czas dostawy odczynników – 5 dni roboczych.

Parametry oceniane:

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | Opisać spełnienie TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat w pełni automatyczny, dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez konieczności wstępnego przygotowania, łączenia z odczynnikiem, przetwarzania, ekstrakcji lub oczyszczania oraz bez konieczności wybierania dodatkowych funkcji przez operatora w celu uzyskania wyniku badania. Do oferty należy dołączyć wyciąg z instrukcji obsługi aparatu. | TAK - 35 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Czas trwania analizy ( od chwili wprowadzenia próbki do aparatu do uzyskania wyniku badania) Sars – Cov-2 nie dłuższy niż 60 minut. | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Oświadczenie Wykonawcy (element opisu przedmiotu zamówienia)

- Oświadczam, że oferowany aparat genetyczny jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy              do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Na oferowany aparat genetyczny udzielam 36 miesięcy pełnej gwarancji licząc 
od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Warunki gwarancji:

- czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni roboczych liczony od daty zgłoszenia uszkodzenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

- graniczny czas naprawy po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy 
w eksploatacji -  …  (maksymalnie 7 dni roboczych)

- liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany na nowy element/ podzespół –  … (maksymalnie 3 naprawy)

- siedziba autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski, upoważnionego do wykonywania działań serwisowych, dane teleadresowe: firma, adres, numer telefonu, adres email

- Oświadczam, że w ramach oferowanej gwarancji będą wykonywane przeglądy zalecane przez producenta z częstotliwością …….. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Wszystkie czynności związane z wykonaniem przeglądu odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty odbioru.

- Oświadczam, że wraz z dostawą dostarczę instrukcję obsługi w języku polskim (w formie elektronicznej i papierowej) zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwa pacjenta.

- Oświadczam, że bezpośredni użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi aparatu genetycznego. Szkolenie odbędzie się przy instalacji aparatu genetycznego.

Miejscowość, data: ............................................

…………………………………

( podpisy osoby/osób uprawnionych )