AT.R. 334.252.        .2020

Załącznik nr.1

Nazwa postępowania:

”Zakup i   dostawa 5 sztuk aparatów do wysokoprzepływowej nieinwazyjnej terapii tlenowej  wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału zakaźnego VI piętro – prawa       i lewa strona w  Samodzielnym Publicznym   Szpitalu  Wojewódzkim  im. Papieża  Jana  Pawła  II w Zamościu w związku z COVID19.”

Opis przedmiotu zamówienia

Aparaty do nieinwazyjnej wysokoprzepływowej terapii tlenowej z wyposażeniem

5 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, 2020 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Nawilżacz z wbudowanym generatorem przepływu, dostarczający ogrzane i nawilżone gazy oddechowe o wysokim przepływie samodzielnie oddychającym pacjentom poprzez nosowe i tracheostomijne przyłącza oraz maski | TAK |  |
|  | Wbudowany mikser gazów pozwalający regulację stężenia tlenu FiO2 w zakresie 21-100% z pozycji urządzenia | TAK |  |
|  | Wbudowany generator przepływu nie wymagający podłączenia do sprężonego powietrza, możliwość prowadzenia terapii tylko powietrzem z pomieszczenia | TAK |  |
|  | Aparat przystosowany do zasilania w tlen z przenośnego źródła (butla) oraz centralnej instalacji gazów medycznych z punktami poboru typu AGA ( ciśnienie od 5,5 do 6 bar ); przewód łączący z centralnym układem istniejącym w szpitalu, tj. typu AGA o długości min. 200 cm | TAK |  |
|  | Wbudowany ultradźwiękowy czujnik tlenowy | TAK |  |
|  | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z min. 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu. | TAK |  |
|  | Wyświetlane informacje w języku polskim | TAK |  |
|  | Min. 3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stopni C | TAK podać |  |
|  | Zakres przepływów: min. 10-60 l/min | TAK podać |  |
|  | Alarmy min.: blokada w układzie, przeciek w układzie, zbyt wysokie stężenie O2, zbyt niskie stężenie O2, niski poziom wody w komorze | TAK |  |
|  | Przycisk wyciszania alarmu | TAK |  |
|  | Masa aparatu łącznie z akcesoriami max. 4kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie: 220-240 V , 50-60Hz | TAK |  |
|  | Dezynfekcja aparatu za pomocą generatora ozonu (generator w wyposażeniu urządzenia) | TAK |  |
|  | Dedykowany do aparatu statyw z regulowaną wysokością, wyposażony w: - półkę wyposażoną w system mocujący zaoferowany aparat do terapii wysokoprzepływowej - koszyk na akcesoria - wieszaki na kroplówki – 2szt. - mocowanie układu oddechowego - podstawę jezdną z min. czteroma kółkami, w tym min. 2 kółka z hamulcami - uchwyt do mocowania butli z tlenem | TAK |  |
|  | Wyposażenie: 1.Układ oddechowy do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą - 50 szt. Układ oddechowy z czasem użytkowania przez min. 14 dni od momentu otwarcia 2. Kaniula donosowa do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni, rozmiar „M”- 40 szt., rozmiar „L”- 10 szt. 3. Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni – 5 szt. 4. Filtr powietrzny – 10 szt. | TAK |  |
|  | Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu TAK podać | TAK podać |  |

Sporządziła :

Anna Skrok