Bemar jezdny 3x1/1 GN - Ilość 10 szt.
Parametry / Warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
Bemar wodny	TAK
Wymiary: 1326 x 750 x 1015 mm (+/-100 mm)	TAK / podać
Zasilanie 230 V	TAK
Moc: min. 2100 W	TAK
Przewód elektryczny spiralny, wzmacniany, o min. długości 250 cm, zabezpieczony przez dostaniem się wilgoci do elementów elektrycznych urządzenia.	TAK
Uchwyt umożliwiający przymocowanie przewodu elektrycznego do wózka w czasie transportu.	TAK
Grzałki umiejscowione pod komorami grzewczymi, skryte.	TAK
Niezależne sterowanie komór, każda kamora musi posiadać indywidualny włącznik z diodą sygnalizującą włączenie odpowiedniej komory urządzenia.	TAK
Komory wodne wyposażone w indywidualne pokrywy.	TAK
Szafka z drzwiami otwieranymi z zabezpieczeniem typu „skobelkowego”, zabezpieczająca drzwi przed otwarciem w czasie jazdy.	TAK
Zawór spustowy i odpływ umiejscowiony pod dolną szafką wózka.	TAK
Szafka dolna podzielona na dwie części (1/3, 2/3). Część mniejsza (1/3) wyposażone w minimum 2 prowadnice do wsunięcia pojemników 1/1 GN w wysokości 15 cm.	TAK
6 szt. kółek w nierdzewnej oprawie z odbojnikami z tworzywa, o średnicy minimum 160 mm i nośności min. 200 kg każde. Kółka skrajne skrętne, dwa z hamulcem. Kółko środkowe osadzone poniżej płaszczyzny poziomu kółek skrajnych o ok. 5 mm. Kółka „ciche” wykonane z miękkiego odpornego na uszkodzenia i ścieranie tworzywa, o trwałości elementów miękkich min. 5 lat eksploatacji, nie brudzące.	TAK
Bemary wyposażone w system łączenia ze sobą za pomocą dyszla i zaczepu zgodnie z konstrukcją i wymiarami zawartymi w załączniku nr 1. Z jednej strony wózka zamontowany dyszel a z drugiej zaczep - z możliwością zamiany.	TAK
Wózek wyposażony w długie poręcze do ręcznego przemieszczania po obu stronach.	TAK
Wózek wyposażony we wzmocnione odbojnice wykonane z tworzywa sztucznego, miękkiego, niebrudzącego, o zaokrąglonych krawędziach i wymiarach przekraczających graniczne wymiary wózka.	TAK
Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304.	TAK
Konstrukcja wózka wzmocniona ze względu na konieczność łączenia w system pociągowy i ciągnięcia przez wózek akumulatorowy.	TAK
Do komór grzewczych dołączone listwy wspornikowe poprzeczne min. 3 szt	TAK
Wszystkie elementy wózka odporne na codzienne stosowanie profesjonalnych środków czystości i higieny używanych w zakładach żywienia zbiorowego typu kuchnia, stołówka.	TAK

Bemar jezdny 2x1/1 GN - Ilość 3 szt.
Parametry / Warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
Bemar wodny	TAK
Wymiary: 930 x 660 x 850 mm (+/-100 mm)	TAK / podać
Zasilanie 230 V	TAK
Moc: min. 1400 W	TAK
Przewód elektryczny spiralny, wzmacniany, o min. długości 250 cm, zabezpieczony przez dostaniem się wilgoci do elementów elektrycznych urządzenia.	TAK
Uchwyt umożliwiający przymocowanie przewodu elektrycznego do wózka w czasie transportu.	TAK
Grzałki umiejscowione pod komorami grzewczymi, skryte.	TAK
Niezależne sterowanie komór, każda kamora musi posiadać indywidualny włącznik z diodą sygnalizującą włączenie odpowiedniej komory urządzenia.	TAK
Komory wodne wyposażone w indywidualne pokrywy.	TAK
Szafka z drzwiami otwieranymi z zabezpieczeniem typu „skobelkowego”, zabezpieczająca drzwi przed otwarciem w czasie jazdy.	TAK
Zawór spustowy i odpływ umiejscowiony pod dolną szafką wózka.	TAK
Szafka dolna nie dzielona.	TAK
4 kółka w nierdzewnej oprawie z odbojnikami z tworzywa, o średnicy minimum 160 mm i nośności min. 200 kg każde. Wszystkie kółka skrętne, dwa z hamulcem. Kółka, „ciche” wykonane z miękkiego odpornego na uszkodzenia i ścieranie tworzywa, o trwałości elementów miękkich min. 5 lat eksploatacji, nie brudzące.	TAK
Bemary wyposażone w system łączenia ze sobą za pomocą dyszla i zaczepu zgodnie z konstrukcją i wymiarami zawartymi w załączniku nr 1. Z jednej strony wózka zamontowany dyszel a z drugiej zaczep - z możliwością zamiany.	TAK
Wózek wyposażony w długie poręcze do ręcznego przemieszczania po obu stronach.	TAK
Wózek wyposażony we wzmocnione odbojnice wykonane z tworzywa sztucznego, miękkiego, niebrudzącego, o zaokrąglonych krawędziach i wymiarach przekraczających graniczne wymiary wózka.	TAK
Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304.	TAK
Konstrukcja wózka wzmocniona ze względu na konieczność łączenia w system pociągowy i ciągnięcia przez wózek akumulatorowy.	TAK
Do komór grzewczych dołączone listwy wspornikowe poprzeczne min. 2 szt	TAK
Wszystkie elementy wózka odporne na codzienne stosowanie profesjonalnych środków czystości i higieny używanych w zakładach żywienia zbiorowego typu kuchnia, stołówka.	TAK

Bemar jezdny 4 x 1/1GN - Ilość 2 szt.
Parametry / Warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
Bemar jezdny, wodny, elektryczny	TAK
Zasilanie 230 V	TAK
Moc min. 2800 W	TAK
Wyposażony w zawór spustowy	TAK
Maksymalna głębokość pojemników GN 4x 1/1 200 mm	TAK
Jedna wspólna komora	TAK
Półka umieszczona powyżej kółek.	TAK
Kółka w nierdzewnej oprawie z tworzywa, średnica minimum 150 mm, kółka „ciche” wykonane z miękkiego odpornego na uszkodzenia tworzywa	TAK
Bemar wykonany ze stali nierdzewnej	TAK
Konstrukcja spawana	TAK
Listwy wspornikowe w zestawie (minimum 3 szt)	TAK

Miejscowość, data: ........................................................	................................................. / (podpisy osoby/ osób uprawnionych)